## Slide 1
Co C++ ma do zaoferowania branży embedded?
Mateusz Przybyła

## Slide 2
Kod pisze się łatwo,
ale czyta się trudno.

## Slide 3
Co z C++ NIE jest potrzebne w branży embedded?

## Slide 4
Wyjątki
-fno-exceptions
try {
}
-fno-unwind-tables
void download_fw() {
// ...
throw "error while downloading fw";
}
void swap_fw() {​
// ...​
throw "error while swapping fw";​
}
void decompress_fw() {​
// ...​
throw "error while decompressing fw";​
}
Wymagają dodatkowej sekcji w pliku binarnym
Zakładają wspólną obsługę błędu
Z kodu nie wynika co może pójść nie tak
download_fw();​
decompress_fw();​
swap_fw();
catch ( const char * error ) {​
log_error( error );​
}

## Slide 5
Dziedziczenie
struct frame_header {
uint8_t frame_id;
uint64_t timestamp_ms;
};
struct fw_version_frame : frame_header, device_info {​
uint8_t major;​
uint8_t minor;​
};
struct status_frame : frame_header, device_info {​
enum : uint8_t { OK, BAD, SO_SO } status;​
};
struct device_info {​
uint32_t device_id;​
enum : uint8_t { NEW, OLD } device_variant;​
};
Pomieszane style
Niejasne intencje
Działanie relacji "is-a"

## Slide 6
Polimorfizm przez dziedziczenie
Fałszywe abstrakcje
Podwójne pośredniczenie
Zaciemnianie kodu
struct driver {
virtual ~driver() = default;
virtual void turn_on() = 0;
};
​led_driver led{};​
fan_driver fan{};​
​ driver* drivers[] = { &led, &fan };​
for ( driver* d : drivers ) {​
d->turn_on();​
}
struct fan_driver final : driver {​
void turn_on() final;​
};
struct led_driver : driver {​
void turn_on() override;​
};
Niestandardowy layout

## Slide 7
RTTI – Run Time Type Information
typeid( *drivers[0] ).name()
if ( auto led = dynamic_cast<led_driver*>( drivers[0] ) ) {
led->blink_on();
}
-fno-rtti

## Slide 8
Biblioteka standardowa
std::cout << "Oh no...";
std::shared_ptr<uint64_t> timestamp_ms{};
std::map<uint32_t, std::string> dev_id_to_names{};
std::string device_name{};
std::vector<uint8_t> bytes{};
-nostdlib

## Slide 9
Co z C++ przydaje
się w branży embedded?

## Slide 10
Wygodna składnia

## Slide 11
Aliasy
using size = unsigned long int;
using u8 = unsigned char;
using i8 = signed char;
using u16 = unsigned short int;
using i16 = signed short int;
using u32 = unsigned int;
using i32 = signed int;
using u64 = unsigned long int;
using i64 = signed long int;
using f32 = float;
using f64 = double;
using error_handler = i32( * )( i32 code );
typedef i32( *error_handler )( i32 code );
vs
using byte_array = u8[1024];
typedef u8 byte_array[1024];
vs

## Slide 12
Definiowanie złożonych obiektów
enum led_type { POWER, ERROR, CUSTOM };
void turn_on( enum led_type type )
void turn_on( led_type type )
typedef enum led_type { POWER, ERROR, CUSTOM } led_type;
vs
union u32_bytes {
u32 value;
u8 bytes[4];
};
union u32_bytes {
u32 value;
u8 bytes[4];
};
typedef union u32_bytes u32_bytes;
vs

## Slide 13
Zmienne inline
inline const i32 i32_min = -2'147'483'648;
inline const i32 i32_max = 2'147'483'647;
inline const u32 u32_max = 0xFF'FF'FF'FF;
W pliku nagłówkowym:
const i32 i32_min = -2'147'483'648;
const i32 i32_max = 2'147'483'647;
const u32 u32_max = 0xFF'FF'FF'FF;
W pliku źródłowym:
vs
extern const i32 i32_min;
extern const i32 i32_max;
extern const u32 u32_max;
W pliku nagłówkowym:

## Slide 14
Range-based for loop
const size samples_count = 16;
f32 samples_history[samples_count] = { /* ... */ };
f32 mean_value = 0.0f;
for ( const f32 sample : samples_history ) {​
mean_value += sample;​
}​
mean_value /= samples_count;
for ( const char c : "WelcomeToZomboCom" ) {
uart_send( c );
}

## Slide 15
Szablony
const size samples_count = 16;
f32 samples_history[samples_count] = { /* ... */ };
const f32 mean_value = sum_all( samples_history ) / samples_count;
template <class T, size N>
T sum_all( T ( &array )[N] ) {​
}
T sum = 0;​​
for ( const T element : array ) {​​
sum += element;​​
}​​
return sum;​

## Slide 16
Structured binding
struct power_state {
u32 voltage_mV;
u32 current_uA;
bool power_connected;
};
power_state read_power_state();
const auto [voltage_mV, current_uA, plugged] = read_power_state();

## Slide 17
Constexpr

## Slide 18
enum led_type { POWER, ERROR, CUSTOM };
const char* name = led_name( POWER );
{​
switch ( led ) {​
case POWER: return "Power LED";​
case ERROR: return "Error LED";​
case CUSTOM: return "Custom LED";​
}​
return nullptr;​
}
const char * led_name( led_type led )
constexpr
static_assert( name != nullptr );
static_assert( name == "Power LED" );
constexpr

## Slide 19
constexpr u32 factorial( u32 n ) {
return ( n < 2 ) ? 1 : n * factorial( n - 1 );
}
constexpr u32 binomial( u32 n, u32 k ) {
return factorial( n ) / ( factorial( k ) * factorial( n - k ) );
}
template <size N>
struct array {
u32 data[N];
};
template <size N>
constexpr array<N + 1> binomial_coeffs()
constexpr auto coefficients = binomial_coeffs<12>();
// 1 12 66 220 495 792 924 792 495 220 66 12 1
{​
array<N + 1> coeffs;
for ( size k = 0; k < N / 2 + 1; ++k ) {
coeffs[k] = coeffs[N - k] = binomial( N, k );
}
return coeffs;
}

## Slide 20
f32 raw_acc_to_g( i16 raw_acc ) {
constexpr f32 acc_scale = 157.5f;
return raw_acc / acc_scale;
}
#define ACC_SCALE 157.5f
f32 raw_acc_to_g( i16 raw_acc ) {
return raw_acc / ACC_SCALE;
}
vs
void read_git_hash() {
const u32 bytes_count = 40;
u8 bytes[bytes_count];
// ...
}
void read_git_hash() {
constexpr u32 bytes_count = 40;
u8 bytes[bytes_count] = {};
// ...
}
vs
!

## Slide 21
Consteval

## Slide 22
template <class T, size N>
struct array {
T data[N];
};
constexpr T& operator[]( size idx ) { ​
return data[idx]; ​
}
static_assert( idx < N );

## Slide 23
template <class T, size N>
struct array {
T data[N];
constexpr T& operator[]( size idx )
{
return data[idx];
}
};
static void index_out_of_bounds() {}
if consteval {​
​
}
if ( idx >= N ) {​​
index_out_of_bounds();​​
}​

## Slide 24
constexpr T& operator[]( size idx ) {
assert( idx < N );
return data[idx];
}
void run_time_assert( bool condition ) {
if ( !condition ) {
*( int volatile * )( 0 ) = 0;
}
}
constexpr
void compile_time_assert( bool condition ) {
if ( !condition ) {
run_time_assert( condition );
}
}
constexpr void assert( bool condition ) {
}
if consteval {​
compile_time_assert( condition );​
}
else {​
run_time_assert( condition );​
}

## Slide 25
Enkapsulacja

## Slide 26
const i32 press_time = get_press_duration();
Jaką to ma jednostkę?

## Slide 27
class duration {
};
static constexpr i32 s_to_ms = 1000;​
i32 milliseconds_;
duration( i32 milliseconds ) : milliseconds_{ milliseconds } {}
public:​
static duration from_seconds( i32 s ) { return duration{ s * s_to_ms }; }​
static duration from_milliseconds( i32 ms ) { return duration{ ms }; }​
i32 as_seconds() const { return milliseconds_ / s_to_ms; }​
i32 as_milliseconds() const { return milliseconds_; }
const duration press_time = get_press_duration();​
if ( press_time.as_milliseconds() > 500 ) {
// ...
}

## Slide 28
Przeciążanie operatorów
class voltage {
voltage( i32 millivolts ) : millivolts_{ millivolts } {}
i32 millivolts_;
public:
// ...
};
bool operator==( voltage other ) const {
return millivolts_ == other.millivolts_;
}
i32 operator<=>( voltage other ) const {​
return millivolts_ - other.millivolts_;​
}
const voltage vcc = read_vcc();
if ( vcc < voltage::from_volts( 5 ) ) {
// ...
}

## Slide 29
const u32 distance = measure_distance();​
if ( distance != u32_max ) {
// ...
}

## Slide 30
class distance {
};
const distance d = read_distance();
if ( d.is_valid() ) {
// ...
}
u32 millimeters_{ invalid_distance };​
static constexpr u32 invalid_distance = u32_max;
distance() = default;​
// ...
static distance invalid() { return distance{}; } ​
// ...
bool is_valid() const { return millimeters_ != invalid_distance; }
public:

## Slide 31
Memory-mapped devices

## Slide 32
Rejestry SPI
SPI_CR1 (0xAB00)
SPI_CR2 (0xAB02)
SPI_SR (0xAB04)
SPI_DR (0xAB06)
...
|= ( 1 << 6 );
Jak włączyć SPI?
constexpr u32 SPI_CR1_ADDR = 0xAB'00;
*( u16 * )( SPI_CR1_ADDR ) |= ( 1 << 6 );
using dev_reg = volatile u16;
constexpr u32 SPI_CR1_ADDR = 0xAB'00;
*( dev_reg * )( SPI_CR1_ADDR ) |= ( 1 << 6 );
spi.enable()
A może lepiej:
?
0xAB'00
( u16 * )( )
*

## Slide 33
using dev_reg = volatile u16;
struct spi_registers {
dev_reg control_1;
dev_reg control_2;
dev_reg const status;
dev_reg data;
// ...
};
Uwaga: padding!
constexpr u32 SPI_CR1_ADDR = 0xAB'00;
Rejestry SPI
SPI_CR1 (0xAB00)
SPI_CR2 (0xAB02)
SPI_SR (0xAB04)
SPI_DR (0xAB06)
...
spi_registers & spi = *( spi_registers * )( SPI_CR1_ADDR );
spi.control_1 |= ( 1 << 6 );

## Slide 34
class spi_registers {
dev_reg control_1;
dev_reg control_2;
dev_reg const status;
dev_reg data;
// ...
public:
void enable() { control_1 |= ( 1 << 6 ); }
};
constexpr u32 SPI_CR1_ADDR = 0xAB'00;
spi_registers & spi = *( spi_registers * )( SPI_CR1_ADDR );
spi.enable();

## Slide 35
struct spi_registers {
dev_reg control_1;
dev_reg control_2;
dev_reg const status;
dev_reg data_reg;
// ...
};
class spi_controller {
};
spi_controller spi{};
spi.enable();
static constexpr u32 regs_offset = 0xAB'00;​
​ spi_registers & regs_;
public:​
spi_controller() : ​
regs_{ *( spi_registers * )( regs_offset ) } {}
void enable() { regs_.control_1 |= ( 1 << 6 ); }​

## Slide 36
class spi_controller {
};
struct spi_registers {​
// ...​
};
static constexpr u32 regs_offset = 0xAB'00;​
​ spi_registers & regs_;
public:​
spi_controller() : regs_{ *( spi_registers * )( regs_offset ) } {}​
​ void enable() { regs_.control_1 |= ( 1 << 6 ); }​
// ...

## Slide 37
class spi_controller {
};
struct spi_registers {​
dev_reg control_1{ 0x0040 };​
dev_reg control_2{ 0x0A0B };​
dev_reg const status{};​
dev_reg data_reg{};​
// ...​
};
static constexpr u32 regs_offset = 0xAB'00;​
​ spi_registers & regs_;
void enable() { regs_.control_1 |= ( 1 << 6 ); }​
// ...
public:​
spi_controller() : regs_{ *new( ( void * )regs_offset ) spi_registers } {}

## Slide 38
Destruktor

## Slide 39
void upgrade_fw()
{
}
if ( swap_fw() < 0 ) {​
turn_off_led();​
return;​
}
if ( decompress_fw() < 0 ) {​
turn_off_led();​
return;​
}
if ( download_fw() < 0 ) {​
turn_off_led();​
return;​
}
blink_custom_led();

## Slide 40
template <class F>
class on_scope_exit {
};
void upgrade_fw()
{
blink_custom_led();
}
~on_scope_exit() { action_(); }
public:​
on_scope_exit( F action ) : ​
action_{ action } {}
if ( download_fw() < 0 ) {​
return;​
}​
​ if ( decompress_fw() < 0 ) {​
return;​
}​
​ if ( swap_fw() < 0 ) {​
return;​
}
on_scope_exit led_guard{ turn_off_led };
F action_;

## Slide 41
template <class F>
class on_scope_exit {
};
~on_scope_exit() { action_(); }
public:​
on_scope_exit( F action ) : ​
action_{ action } {}
F action_;
{
int result{};
on_scope_exit scope_guard{ [&result] {
turn_off_led();
send_result( result );
reboot();
} };
// ...
}
{
on_scope_exit scope_guard{ [] {
turn_off_led();
reboot();
} };
// ...
}

## Slide 42
Co dalej?

## Slide 43
Warto poczytać

## Slide 44
Warto obejrzeć
code::dive conference 2015
Bartosz Szurgot
C++ vs C the embedded perspective
Meeting Embedded 2018
Dan Saks
Keynote - Writing better embedded Software
code::dive conference 2014
Scott Meyers
Support for Embedded Programming in C++11 and C++14

## Slide 45
Kod pisze się łatwo,
ale czyta się trudno.

## Slide 46
Pisz kod, który przyszły
ty chciałby czytać.

## Slide 47
Make interfaces easy to use correctly and hard to use incorrectly.
- Scott Meyers
Program in a style that turns potential run-time errors into compile-time errors.
- Dan Saks

## Slide 48
Dziękuję za uwagę